## Slide 1: 桓 兴 肿 瘤 医 院
主讲人：耿伟

## Slide 2: 医 院 的 火 灾 危 险 性
公安部107号令将医院的门诊楼、病房楼确定为重要的人员密集场所之一，主要原因就是门诊楼、病房楼内医护人员、患者密集，病员较多，而且大多行动困难，一旦发生火灾伤亡大，影响大。
医院内大量使用易燃易爆危险品，如酒精、氧气、二甲苯等，且有存储。
医院的危险品库、易燃药品库、氧气瓶库、锅炉房、变电室等要害部位，都是重点防火部位。
现在许多医院的部分建筑还都是五六十年代建造的老建筑，建筑面积狭小，消防设施不完善。
医院的液氧站，不仅是抢救呼吸衰竭、胸闷、缺氧窒息等危急病人必需的设备，而且是治疗呼吸困难、癌症等多种疾病的重要手段。
医院的医生、护士特别是医院领导消防安全素质的高低，直接关系到医院的自防自救能力的提高。
1.人员密集，患者较多，不易管理。
2.使用易燃易爆危险品多，用火用电多，致灾因素多。
3.重点防火部位多，火灾危险性大。
4.消防设施不完善，存在重大火灾隐患。
5.医院内的液氧站，火灾危险性大。
6.消防知识缺乏，消防安全意识淡薄。

## Slide 3: 医 院 典 型 火 灾 案 例

## Slide 4
PART
Three
医院初期火灾的
应急预案及处理流程

## Slide 5
应 急 预 案
01
报警和接警处理程序的主要内容如下：
02
确认火灾发生后，立即启动消防系统（按钮、拨打电话），向医院领导和保卫部门负责人报告，同时向119报火警，说明着火地点、部位、燃烧物品及火灾情况等，并发出火灾声响报警。
发现火警信息，值班人员应迅速到达现场核实、确定火警的真实性；
一

## Slide 6
处 理 流 程
第一步
第二步
第三步
应 急 处 理
发现火灾 保 持 镇 静
火势判断
二
火 势 较 大
火 势 较小
利用消防器材、自来水灭火
报告保卫科

## Slide 9
01
119报警、通知院总值班
火
势
较
大
02
调动在岗人员，疏散患者
03
切断电源、关闭门窗
04
关闭临近火情房间的门窗
05
撤离易燃易爆物品
06
保护贵重仪器及资料

## Slide 10: 应 急 疏 散 的 组 织 程 序 的 主 要 内 容 如 下：

## Slide 11: 报 警（及 时、准 确、责 任）

## Slide 12: 报警（及时、准确、责任）

## Slide 13
火灾逃生“三要”“三不要”
01
要用湿毛巾捂住口鼻
要弯腰低头、紧贴墙根
03
要抓住时机往下跑，离开火灾现场
02
01
03
02
不要乘坐电梯
不要跳楼
不要多在危险地方，不要贪恋财物

## Slide 16
PART
Four
医院的防火措施

## Slide 17
医院部门多，情况复杂，防火措施是多方面的。
尤其是病房，住院的病人多，万一发生火灾疏散困难，容易造成重大伤亡事故。应注意提高防火防灾意识，储备安全疏散知识。发生真实火情时能第一时间进行初期火灾扑救。能快速告知中控室和后勤部门火场情况，有后勤部门第一时间跟进处理。会快速疏散火灾区域病人和家属。

## Slide 18
医院的建筑防火要求
新建的大、中型医院建筑的耐火等级不低于一、二级；小型医院不应低于三级。高压氧舱房，应为一、二级耐火等级建筑。胶片室应独立设置，室内要阴凉、通风，夏季必须采取降温措施。药库应设在医院一角或四周不相互毗连的独立建筑内。
建筑基本要求
病房由于人员较多，应远离实验室、胶片室、手术室等火灾危险性较大的建筑。手术室内应有良好的通风设备，排风不得再循环。由于乙醚蒸汽比空气重，大多沉于地面，经久不散，因此排风口应设在手术室下部。
病房
一
生化检验室或实验室使用的醇、醚、苯、苦味酸等都是易燃易爆的危险品。因此，这些实验室应布置在医院的一侧，门应设在靠外墙处，以便发生事故时能迅速疏散和施救。
实验室

## Slide 19
安全疏散的要求
01
1.病房通道内不得堆放杂物，应保持通道畅通，疏散通道上应设置疏散和事故照明设备，以便火灾时进行疏散和扑救。
02
2.医院的所有安全疏散出口，门须向外开启，并不应设置门槛。
03
3.医院的安全疏散出口数量不应少于2个。疏散楼梯应分别设计有适宜病人和老人行走的踏步和扶手，并且也不应少于2个。房间门至外部出口的疏散距离要符合《建筑设计防火规范》的要求。同时为预防万一，应制定在紧急情况下的疏散预案并进行适当的演习，一边在遇到火灾事故时能有序地确保老人和病人的疏散。
二

## Slide 21
电器设备和消防设施的要求
01 安装电器设备必须由正式电工按规范要求合理安装，电工应定期对电器设备、开关线路等进行检查，凡不符合安全要求的要及时维修或更换。不准乱拉临时电线。
02 治疗用的红外线、频谱仪等电加热器械，不可靠近窗帘、被褥等可燃物，并应有专人负责管理，用后切断电源，确保安全。
03 医院的放射科、病理科、手术室、药房、变配电室等各部门，均应配备相应的灭火器。
04 高层医院须参照《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定，安装自动报警和灭火系统以及防排烟设备、防火门、防火卷帘、消火栓等防火和灭火设施，以加强自防自救的能力。
三

## Slide 22
明火管理
01
1.医院内要严格控制火种，病房、门诊室、检查治疗室、药房等处均禁止吸烟。
02
2.取暖用的火炉应统一定点，指定专人负责管理。
03
3.处理污染的药棉、绷带以及手术后的遗弃物，须选择安全地点设置，专人管理，防止引燃周围的可燃物。
四
04
4.医院的库房应加强防火管理，可燃液体易挥发爆炸液体，不可堆积在库房；此类物品需单独放置在通风，阴凉处，要加强宣传教育工作，加强引导和督促。

## Slide 23
医院住院部的要求
01病房通道内不得堆放漆黑杂物，应保持通道畅通，疏散通道上应设置疏
02在病房给病人输氧时，氧气瓶要竖立固定，同时应提醒病人及其亲友;整个输氧系统不漏气，总控制阀和分路阀门要灵活严密，不用时必须
;输氧管道不得用酒精等有机溶剂，可用洁尔灭毒剂的水溶液揩试。
一
04氧气瓶的开关、仪表、管道均不得漏气，医务人员要经常检查，保持。
03在输氧气时，病房禁止用火与吸烟等;禁上病人和家属携带煤油炉、电
05病房内的电气设备不得擅自改动，不得私设电炉、电茶壶等加热设备，

## Slide 24
清查易燃物品、老旧电路、超载电器设备及闲杂人员。
医 院 消 防 重 点
认真组织监督检查，保证安 全工作的落实。
整顿院内秩序、门诊口的停车秩序，确保各相关消防通道畅通。
确定各病区的防火责任人，明确安全工作职责。
医院日常防火工作注意点
01
04
03
02

## Slide 25
医院的防火
重点部位
放射科、化验室、药库、中西药房、康复病房、变配电室、机房、物资仓库、食堂。

## Slide 26
隐 患 险 于 明 火
防 范 胜 于 救 灾
责 任 重 于 泰 山

## Slide 27
The Last
谢谢观看

## Slide 28
感 谢 各 位 同 事 的 到
来，下 次 培 训 再 见 。